## Slide 1
ディスカス（薬剤名： ） | 
カバーとレバーをカチリと 音がするまで開ける。 | 
ディスカスを水平に保つ。 | 
十分に息を吐いてから マウスピースをくわえる。 （吸入口に息を吹きかけない） | 
ストローで水を吸うように、 早く深く吸い込む。 | 
苦しくない程度に息止めをする。 | 
ゆっくり息を吐き出し、カバーを閉じる。 | 
「ぐじゅぐじゅ」と「ガラガラ」の うがいを２回行う。 | 
《吸入評価表》
兵庫県喘息死ゼロ作戦 Ver. 1 20150828

## Slide 2
MDI（薬剤名： ） | 
キャップを外し、よく振る。 | 
十分に息を吐く。 | 
（指三本程度離し・くわえ）て、ゆっくり 息を吸い込みながらボンベの底を強く押す。 同調できる。 | 
苦しくない程度に息止めをする。 | 
ゆっくり息を吐き出し、キャップを閉める。 | 
「ぐじゅぐじゅ」と「ガラガラ」の うがいを２回行う。 | 
《吸入評価表》
兵庫県喘息死ゼロ作戦 Ver. 1 20150828

## Slide 3
エアロチャンバー （薬剤名： ） | 
MDIのキャップを外し、よく振る。 | 
MDIのアダプターと接続部をはめ込む。 | 
キャップを外し、十分に息を吐いてからマウスピースをくわえる。 （マスクタイプは不要） | 
MDIのボンベの底を強く押し、 ゆっくり息を吸う。 （フローインジケーターが動くことを 確認する。） （マスクタイプは3～5回呼吸を繰り返す。） | 
苦しくない程度に息止めをする。 | 
ゆっくり息を吐き出し、キャップをつける。 | 
「ぐじゅぐじゅ」と「ガラガラ」の うがいを２回行う。 | 
《吸入評価表》
兵庫県喘息死ゼロ作戦 Ver. 1 20150828

## Slide 4
ツイストヘラー | 
吸入器を立てた状態にして、 ふたをはずす。 | 
十分に息を吐いてからマウスピースを くわえる。 （吸入口に息を吹きかけない） | 
強く深く吸入する。 | 
苦しくない程度に息止めをする。 | 
ゆっくり息を吐き出し、カバーを閉じる。 | 
「ぐじゅぐじゅ」と「ガラガラ」の うがいを２回行う。 | 
《吸入評価表》
兵庫県喘息死ゼロ作戦 Ver. 1 20150828

## Slide 5
タービュヘイラー（薬剤名： ） | 
吸入器を立てた状態にして、ふたをはずす。 | 
白い部分をひねって戻す。 | 
カチッという音を確認する。 | 
十分に息を吐いてからマウスピースを くわえる。 （吸入口に息を吹きかけない） | 
強く深く吸入する。 | 
苦しくない程度に息止めをする。 | 
ゆっくり息を吐き出し、カバーを閉じる。 | 
「ぐじゅぐじゅ」と「ガラガラ」の うがいを２回行う。 | 
《吸入評価表》
兵庫県喘息死ゼロ作戦 Ver. 1 20150828

## Slide 6
クリックヘラー | 
キャップを外し、よく振る。 | 
水色の部分を下向きに強く押す。 | 
十分に息を吐く。 | 
強く深く吸入する | 
苦しくない程度に息止めをする。 | 
ゆっくり息を吐き出し、キャップを閉める。 | 
「ぐじゅぐじゅ」と「ガラガラ」の うがいを２回行う。 | 
《吸入評価表》
兵庫県喘息死ゼロ作戦 Ver. 1 20150828

## Slide 7
ハンディヘラー（薬剤名 ） | 
キャップを完全に開け、内部にあるマウスピースを開ける。 | 
吸入の直前に１カプセルだけブリスターから取り出し、カプセル充填部に挿入する。 | 
マウスピースをカチッと音がするまでしっかり閉める。 | 
マウスピースを上向きにして、側面のボタンを確実に一度だけ押してからはなす。 | 
十分に息を吐いてからマウスピースをくわえる。 （吸入口に息を吹きかけない） | 
強く深く吸入する。 | 
苦しくない程度に息止めをする。 | 
ハンディヘラーを口からはなし、ゆっくり息を吐き出す。もう一度吸入する。 | 
再びマウスピースを開ける。カプセル充填部の穴を下にして、使い終わったカプセルを捨てる。 | 
マウスピース及びキャップを閉める。 | 
《吸入評価表》
兵庫県喘息死ゼロ作戦 Ver. 1 20150828

## Slide 8
レスピマット（薬剤名： ） | 
キャップを閉じた状態で上向きにして持つ。 | 
透明ケースを矢印の方向にカチッと音がするまで回転させる。 | 
キャップを完全に開ける。 | 
息をゆっくり、最後まで吐き出す。 | 
マウスピースをしっかりと口にくわえる。 | 
息を口からゆっくりと深く吸いながら、噴霧ボタンを押す。 | 
できるだけゆっくり大きく息を吸い込む。 | 
苦しくならない程度の間息を止める。 | 
もう一度繰り返す（１日１回（２吸入））。 | 
キャップは閉じておく。 | 
《吸入評価表》
兵庫県喘息死ゼロ作戦 Ver. 1 20150828

## Slide 9
ブリーズヘラー（薬剤名： ） | 
キャップを外し、マウスピースを開ける。 | 
アルミシートから取り出した１カプセルをカプセル充填部に入れる。 | 
マウスピースを「カチッ」と音がするまでしっかりと閉じる。 | 
吸入器を上に向けて持ち、両側の青いボタンを「カチッ」と音がするまで同時に押してから離す。 | 
十分に息を吐いてからマウスピースをくわえる。（吸入口に息を吹きかけない） | 
強く深く吸入する。（「カラカラ」音が聞こえる） | 
苦しくない程度に息を止める。 | 
マウスピースを口からはなし、ゆっくり息を吐き出す。 | 
マウスピースを開き、本体を横に倒して空のカプセルを捨てる。 | 
マウスピースを閉じてキャップを元に戻す。 | 
《吸入評価表》
兵庫県喘息死ゼロ作戦 Ver. 1 20150828

## Slide 10
ジェヌエア（薬剤名： ） | 
キャップ両側の矢印を押して引っ張り、外します。 | 
吸入器本体の正面カウンターが赤色になっていることを確認します。 （吸入前の状態） | 
吸入器本体のボタンを下までしっかりと押して、離します。 | 
吸入器本体の正面カウンターが緑色になっていること確認します。 （吸入準備ができた状態） | 
十分に息を吐いてから、吸入口を軽くかんで唇で包むように深くくわえます。 | 
強く、深く吸い込みます。（「カチ」という音を確認するまで吸い込みます） | 
苦しくない程度に息を止める。 | 
マウスピースを口からはなし、ゆっくり息を吐き出す。 | 
吸入器本体の正面カウンターが赤色になっていることを確認します。 （吸入できた状態） | 
マウスピースを閉じてキャップを元に戻す。 | 
《吸入評価表》
兵庫県喘息死ゼロ作戦 Ver. 1 20150828
赤色
緑色
赤色

## Slide 11
エリプタ（薬剤名： ） | 
カバーをカチッと音がするまで開ける。 | 
十分に息を吐いてから マウスピースをくわえる。 （吸入口に息を吹きかけない） | 
強く深く吸い込む。 | 
苦しくない程度に息止めをする。 | 
ゆっくり息を吐き出し、カバーを閉じる。 | 
「ぐじゅぐじゅ」と「ガラガラ」の うがいを２回行う。 | 
《吸入評価表》
兵庫県喘息死ゼロ作戦 Ver. 1 20150828